## Slide 1
STM32G030 自适应灯光控制系统
基于光敏检测、分级亮灯、PWM 渐变调光与 LCD/串口交互的嵌入式综合设计
答辩汇报
STM32CubeMX · Keil MDK · STM32G0 HAL
核心能力
•
环境光 ADC 采样
•
AUTO / MANUAL 模式
•
STEP / PWM 双输出
•
Flash 阈值保存
•
LCD 与串口调试

## Slide 2
STM32G030 自适应灯光控制
02
系统要解决的是“能感知、能调节、能解释”的灯光控制
设计目标
•
根据环境光强自动改变 LED 输出
•
提供手动控制，便于调试和演示
•
关键参数可保存，复位后可恢复
•
通过 LCD 和串口展示内部状态
输入
光敏电阻 + 按键/串口
处理
ADC 采样 + 状态机 + 阈值/PWM
输出
LED 分级亮灭 / PWM 渐变

## Slide 3
STM32G030 自适应灯光控制
03
硬件和软件被拆成输入、决策、输出、反馈四层
输入层
PA4 光敏 ADC
PA1 按键 ADC
USART1 命令
决策层
AUTO/MANUAL
STEP/PWM
阈值与 gamma 表
输出层
PB0/PB1/PB2 LED
TIM14 软件 PWM
Flash 保存
反馈层
LCD 状态显示
串口日志
保存结果提示
分层后，每一层都能单独验证：先点亮 LED，再测串口，再测 ADC，最后整合状态机。

## Slide 4
STM32G030 自适应灯光控制
04
引脚资源围绕 ADC、GPIO、USART 和 TIM14 展开
模块
资源
作用
光敏电阻
PA4 / ADC1_IN4
自动亮度判断
五向按键
PA1 / ADC1_IN1
保留硬件输入，当前部分按键异常
串口调试
PA9 TX / PA10 RX
命令输入与状态输出
LED 输出
PB2/PB1/PB0
STEP 三灯分级；PWM 当前使用蓝色 LED3
LCD
PB3/PB4/PB5/PB6/PA15
软件 SPI 显示状态
定时器
TIM14
50us 中断驱动软件 PWM

## Slide 5
STM32G030 自适应灯光控制
05
控制逻辑由两个正交模式组合成四种运行状态
AUTO + STEP
光照阈值 → LED 数量
MANUAL + STEP
a/d → 等级 0~3
AUTO + PWM
光照 → 档位 → gamma 表
MANUAL + PWM
a/d → 档位 0~20
m 切换 AUTO / MANUAL
g 切换 STEP / PWM

## Slide 6
STM32G030 自适应灯光控制
06
光照越弱，ADC 值越大，系统输出越强
当前光敏电路表现
•
强光时 light 值较小
•
遮光时 light 值较大
•
自动模式使用三个阈值划分亮度等级
•
阈值可用 w/s 调整，并可写入 Flash
亮
暗
0
1
2
3
LED Level

## Slide 7
STM32G030 自适应灯光控制
07
PWM 调光经历了从能亮到更顺滑的迭代
01
主循环 PWM
易受 LCD/串口阻塞影响
02
SysTick 1ms
节奏稳定，但档位粗
03
TIM14 50us
200 步 PWM，约 100Hz
04
Gamma 表
把人眼观感纳入校正
关键认识：PWM 数值线性变化，不等于人眼看到的亮度线性变化。

## Slide 8
STM32G030 自适应灯光控制
08
Gamma 表让 PWM 亮度变化更自然
档位 0~20
PWM 0~200
手动调节
a/d 改变 0~20 档
自动调节
ADC 先映射档位再查表
表不是固定真理，而是根据人眼感知规律给出的起始曲线，可继续按实测微调。

## Slide 9
STM32G030 自适应灯光控制
09
阈值保存让调试结果从“临时有效”变成“复位后仍有效”
调整
w/s 修改三个光照阈值
保存
p 擦写 Flash 最后一页
自检
写入后立即读回校验
提示
LCD 显示 Config SAVED 或 Save FAILED
使用约束：Flash 有擦写寿命，因此只在阈值确认后手动保存，不随每次调节自动写入。

## Slide 10
STM32G030 自适应灯光控制
10
串口和 LCD 让调试过程可观察、可复现
m
AUTO/MANUAL
g
STEP/PWM
a/d
手动亮度
w/s
自动阈值
p
保存
r
默认值
mode=AUTO
output=PWM
light=2380
level=2
pwm=98
pwm_level=13
串口输出不只看结果，也暴露内部状态，便于定位 ADC、模式切换和 PWM 映射问题。

## Slide 11
STM32G030 自适应灯光控制
11
调试中的问题推动了设计不断收敛
现象
原因判断
处理
烧录无现象
未复位或 Flash 算法配置问题
修正 Keil Pack 与下载流程
按键部分无值
硬件通道异常
保留 ADC 读取，串口模拟继续推进
PWM 不够平滑
主循环阻塞、档位粗、人眼非线性
TIM14 中断 + 200 步 + gamma 表
连续 a/d 像卡住
串口缓冲堆积旧命令
读取时清空更多字节，只取最后命令

## Slide 12
总结
12
项目完成了从外设验证到综合控制的闭环
已完成
采样、四模式、LCD/串口、保存、PWM校正
可演示
STEP自动/手动，PWM自动/手动
后续优化方向
•
迁移到硬件 PWM 输出
•
修复或替换异常按键硬件
•
外接 LED 驱动提升调光效果
•
将参数保存扩展为完整配置结构
核心收获：用可观察的调试链路逐步排查、验证和改进。